## Slide 1
数字逻辑设计
实验1 Vivado使用与多路复用器实现
xxx

## Slide 2
课程介绍
深入理解数字逻辑设计的理论知识
掌握Verilog数字设计基础知识
具备基于FPGA设计数字系统的能力
为后续课程打好基础

## Slide 3
课程介绍
实验安排
学时：20学时
成绩：20分
序号 | 实验项目 | 学时 | 分值
1 | Vivado使用与多路复用器实现 | 2 | 2
2 | 时序电路设计 | 2 | 2
3 | 计数器设计 | 2 | 2.5
4 | 数码管控制器设计 | 4 | 3.5
5 | 状态机设计 | 4 | 4
6 | 综合设计：多功能计时器 | 6 | 6

## Slide 4
相关链接
实验指导书
  仓库地址：https://gitee.com/hitsz-cslab/diglogic
  网页版：https://hitsz-cslab.gitee.io/diglogic/
作业提交网址
  grader.tery.top:8000/#/courses
答疑平台
  http://piazza.com/harbin_institute_of_technology/fall2022/cs2022
注册、登录后，点击以上链接，输入access code”cs2022”

## Slide 5
实验目的
熟悉MINISYS实验板的功能和使用方法；
掌握 Vivado 的开发环境及开发流程；
运用Verilog语言描述组合逻辑电路，理解仿真波形。

## Slide 6
实验内容
1、以3-8译码器为例，在Vivado中建立工程，导入提供的代码，运行综合、实现、生成比特流文件，下载到Minisys开发板，验证结果。
Input |  |  | Output |  |  |  |  |  |  | 
A2 | A1 | A0 | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
使能信号 E3E2E1==3’b100有效，
否则Y7-0始终输出1

## Slide 7
实验内容
3-8译码器接口定义
信号名 | 属性 | 位宽 | 备注
en | input | 3 | 译码器使能信号
data_in | input | 3 | 译码器输入信号
data_out | output | 8 | LED显示信号

## Slide 8
实验内容
2、使用Verilog实现2输入4位多路复用器，拨码开关作为输入，输出驱动LED显示，运行仿真、上板验证。
enable
select
input_a
input_b
led
4
4
4
详细要求：
a. 拨码开关SW23作为多路复用器使能信号enable输入；
b. 拨码开关SW22作为多路复用器选择信号select输入；
c. 拨码开关SW3-SW0作为input_a输入，SW7-SW4作为input_b输入；
d. 输出信号需连接到开发板的GLD3-GLD0。

## Slide 9
实验内容
Input |  |  |  | Output
enable | selcect | input_a | input_b | led[3:0]
1 | 1 | xxxx | xxxx | input_a - input_b
1 | 0 | xxxx | xxxx | input_a + input_b
0 | 1 | xxxx | xxxx | 1111
0 | 0 | xxxx | xxxx | 1111
详细要求：
e.使能enable=1有效，select为1，计算a-b作为输出；select为0，计算a+b作为输出。无符号处理，加法无需考虑溢出，减法只测试a>b的情况。
Tips:可以直接用Verilog的+、-操作，也可以自行实现加法器、减法器

## Slide 10
实验内容
多路复用器接口定义
信号名 | 属性 | 位宽 | 备注
enable | input | 1 | 使能信号
select | input | 1 | 选择信号
input_a | input | 4 | 输入数据a
input_b | input | 4 | 输入数据b
led | output | 4 | LED显示信号

## Slide 11
实验原理
Vivado背景简介
  FPGA两大厂商：Xilinx(已被AMD收购) 和Altera(已被Intel收购)
  Xilinx市场份额近50%，产品包括Sparten系列、Virtex系列、Artix系列、Kintex系列等
  Vivado是Xilinx于2012年推出的EDA工具
    集编辑器、逻辑函数库、布线/仿真工具、下载器等于一身

## Slide 12
实验原理
Minisys开发板介绍
  以Xilinx Artix-7TM系列 FPGA为主芯片
  主芯片型号：xc7a100tfgg484-1

## Slide 13
实验原理
Minisys开发板外设介绍
  拨码开关
    数量：24个
    板上标注：SW23 ~ SW0
    作用：作为数据输入
    取值：向下拨为0
  按键开关
    数量：5个
    板上标注：S5 ~ S1
    作用：作为数据输入
    取值：默认为0，按下为1

## Slide 14
实验原理
Minisys开发板外设介绍
  LED灯
    数量：24个（红、绿、黄各8个）
    板上标注：RLD7~0、GLD7~0、RLD7~0
    作用：显示信号值
    取值：输入1点亮

## Slide 15
注意事项
开发板使用注意事项
  插拔接插件前请关闭电路总开关，否则容易损坏器件
  防止静电：不要用手摸电路板、使用完毕装回防静电袋
  保持电路板清洁
  小心轻放，避免不必要的硬件损伤
用microUSB线将实验板的JTAG (J22) 与PC机的USB口相连
  插拔USB线务必先对准，再稍稍用力插拔即可
  禁止过度用力从而损坏micro USB接口！

## Slide 16
注意事项
开发板使用注意事项
  严禁将开发板带出实验室！！
  严禁将开发板带出实验室！！
  严禁将开发板带出实验室！！
  一经发现，将登记并扣分处理，带出放到其他实验室也将扣分处理。

## Slide 17
实验步骤：3-8译码器
基于Vivado的开发流程:详细步骤参考指导书
建立工程
编写RTL
添加设计文件
编写仿真文件
添加仿真文件
进行仿真
编写约束文件
添加约束文件
综合、实现和生成比特流
开发板验证

## Slide 18
实验步骤：多路选择器
创建工程，工程名为multiplexer；
编写并添加设计文件multiplexer.v；
添加提供的仿真文件testbench.v，并完成仿真；
编写并添加约束文件，并综合实现，生成比特流；
将生成的比特流下载到开发板验证；

## Slide 19
约束文件
将RTL代码中顶层模块的信号和FPGA芯片的引脚对应起来，即物理约束。
语法格式：
set_property PACKAGE_PIN pin [get_ports port_name]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports port_name]

## Slide 20
验收要求
多路选择器仿真正确（0.5分）
多路选择器开发板验证通过（1分）
多路选择器仿真波形分析及RTL提交（0.5分）

## Slide 21
仿真分析
详细分析说明参看指导书

## Slide 22
提交要求
提交DDL：见作业提交系统，一般是下次实验课周末截止
注意：如有雷同，雷同者均0分！

## Slide 23
开始实验